## Slide 1: CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA
Diâmetro do cilindro
Curso do pistão
Volume do cilindro
Volume da câmara de combustão
Cilindrada parcial
Cilindrada total
Taxa de compressão
Velocidade linear do pistão
IT 154- MOTORES E TRATORES
Instituto de Tecnologia-Departamento de Engenharia Área de Máquinas e Energia na Agricultura
Carlos Alberto Alves Varella
varella@ufrrj.br

## Slide 2: Diâmetro do cilindro, D
Será representado pela letra ‘D’. Normalmente é apresentado nos manuais de fabricantes em milímetros.

## Slide 3: Curso do pistão, L
Será representado pela letra ‘L’. É a medida da distância entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior. Normalmente é apresentado em milímetros. Cada curso equivale a 1/2 volta (180 graus) AM.

## Slide 4: Volume do cilindro, Vcil
O volume do cilindro é obtido multiplicando-se a área do cilindro pelo curso do pistão, Equação 1.

## Slide 5: Volume da câmara de combustão, Vcam
Espaço compreendido entre o cabeçote e o pistão no PMS. É onde ocorre a combustão da mistura ar-combustível. As câmaras de combustão apresentam formatos irregulares, devido a isso seu volume é obtido experimentalmente.

## Slide 6: Cilindrada parcial, Cp
É o volume admitido por um cilindro para realização do ciclo. É calculada pela Equação 2.

## Slide 7: Cilindrada total, Ct
É o volume admitido por todos os cilindros do motor para realização do ciclo, isto é, o volume admitido pelo motor equivalente a duas voltas na árvore de manivelas. Equação 3.

## Slide 8: Taxa de compressão, Tc
A taxa de compressão é a relação entre a cilindrada parcial e o volume da câmara de combustão. Equação 4.

## Slide 9: Volume do cilindro, Vcil
Volume do cilindro também pode ser obtido em função da taxa de compressão e cilindrada parcial. Equação 5.

## Slide 10: Cilindrada parcial, Cp
Cilindrada parcial obtida em função de volume do cilindro e taxa de compressão. Equação 6.

## Slide 11: Parâmetros dependentes das características dimensionais
As características dimensionais têm influência na cilindrada minuto e na velocidade linear do pistão durante o funcionamento dos motores.
Cilindrada minuto, Cmin
Velocidade linear do pistão, VLP

## Slide 12: Cilindrada minuto, Cmin
É o volume admitido pelo motor em um minuto de funcionamento. Depende da cilindrada total e da rotação da árvore de manivelas. É calculada pela Equação 5.

## Slide 13: Velocidade linear do pistão, VLP
É a velocidade de deslocamento do pistão no vai e vem entre PMS e PMI. Depende do curso do pistão e da rotação da árvore de manivelas. Equação 6.

## Slide 14: FIM