## Slide 1
ENSAIOS DE TRATORES
Leonardo de Almeida Monteiro
FCA - UNESP/Botucatu
aiveca@fca.unesp.br

## Slide 2
OBJETIVOS
Avaliar o desempenho de tratores agrícolas.
Gerar informações para dimensionar e racionalizar o uso de conjuntos moto mecanizados na agricultura.
Comparar tratores independente do local da realização do ensaio.

## Slide 3
HISTÓRICO
CENTROS DE ENSAIOS
Instituições Oficiais credenciadas pelos governos dos países que possuem uma indústria de tratores
Principais centros de ensaios
Brasil
CENEA, 1975 – Centro nacional de engenharia agrícola - Fazenda Ipanema – Sorocaba. Decreto nº 76.895, de 23 de dezembro de 1975.
CENTRI, 1950 – Centro de ensaios e treinamento rural de Ipanema – MAPA

## Slide 4
HISTÓRICO
DEA/IAC – Divisão de Engenharia Agrícola do IAC, localizado em Jundiaí – SP.
Principais Centros de Ensaios no Exterior:
Estados Unidos
Nebraska – Universidade de Nebraska, é o mais conhecido e famoso centro de ensaios do mundo.
Alemanha
Centro de Ensaio de Máquinas Agrícolas da DLG

## Slide 5
HISTÓRICO
Espanha
Estação de Mecanização Agrícola de Madri, Laboratório Oficial para ensaios de Homologação de tratores agrícolas
Argentina
Instituto de Engenharia Rural – INTA, Buenos Aires

## Slide 6
“ANTIGO” CENEA

## Slide 7
O ensaio de tratores agrícolas é constituído de duas etapas:
Ensaios obrigatórios
Ensaios facultativos

## Slide 8: Ensaios obrigatórios
Dados ponderais e dimensionais do trator
Ensaios de desempenho na tomada de potência - TDP
Ensaios na barra de tração em pista de concreto – Barra de tração

## Slide 9: Ensaios facultativos
Sistema hidráulico
Freios
Nível de ruído
Motor do trator
Ensaios de campo

## Slide 10
ENSAIOS NA BARRA DE TRAÇÃO
Pista de Concreto

## Slide 11
Unidade móvel para ensaio na barra de tração - UMEB
Pista de concreto

## Slide 12
Solo mobilizado
Unidade móvel para ensaio na barra de tração - UMEB

## Slide 13
Solo firme
Unidade móvel para ensaio na barra de tração - UMEB

## Slide 14
Força na barra de tração
CÉLULA
DE
CARGA
(10 t)

## Slide 15
Consumo de combustível
ENTRADA DO COMBUSTÍVEL
SAÍDA DO
COMBUSTÍVEL
FLUXÔMETRO

## Slide 16
Patinagem do rodado
SENSORES DE ROTAÇÃO

## Slide 17
Patinagem do rodado
RODA
ODOMÉTRICA
ACIONAMENTO

## Slide 18
Sistema para aquisição e monitoramento de dados obtidos por sensores

## Slide 19
Dados obtidos
Velocidade de deslocamento, km.h-1;
Consumo específico de combustível, g.kwh-1;
Potência útil na barra de tração do trator, kw
Patinamento nas rodas motrizes, %;
Capacidade operacional de campo, ha.h-1.

## Slide 20
Otimização do desempenho de tratores

## Slide 21
ADEQUAÇÃO DO TRATOR
Para otimizar o desempenho de um trator devemos:
DETERMINAR O PESO CORRETO (LASTRAGEM) DO TRATOR:
NO EIXO DIANTEIRO
NO EIXO TRASEIRO
UTILIZAR PNEUS ADEQUADOS E CORRETAMENTE INFLADOS
ADOTAR VELOCIDADE (MARCHA) ADEQUADA
AVALIAR AVANÇO, PATINAGEM E QUALIDADE DA OPERAÇÃO
REGISTRAR DADOS OPERACIONAIS: ha/h; L/h; L/ha; EFICIÊNCIAS

## Slide 22
LASTRAGEM
Lastragem Insuficiente:
excessiva patinagem das rodas
perda de potência de tração
desgaste acentuado dos pneus
alto consumo de combustível
baixa produtividade
Lastragem Excessiva:
aumento da carga sobre a transmissão
perda de potência de tração
rompimento das garras dos pneus
compactação do solo
alto consumo de combustível
baixa produtividade

## Slide 23
OTIMIZANDO A LASTRAGEM
Determinar o peso total recomendado e a distribuição de peso para a aplicação.
Tipo de Lastragem | Leve | Média | Pesada
kgf/pot(cv) | 50 | 55 | 60

## Slide 24
DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO TRATOR
Modelo do trator | Eixo do trator | Equipamento Arrasto | Semi-montado | Montado (3º ponto)
4x2 | Dianteiro Traseiro | 25% 75% | 30% 70% | 35% 65%
4x2 – TDA 4x4 | Dianteiro Traseiro | 35% 65% | 35% 65% | 40% 60%

## Slide 25: EXEMPLO: Distribuição do peso no eixo dianteiro e traseiro
Peso Eixo Dianteiro (kgf) |  | Peso Eixo Traseiro (kgf)
7700 |  | 7700
x 0,35 |  | x 0,65
2700 |  | 5000

## Slide 26
LASTRAGEM SÓLIDA
PESOS DIANTEIROS
PESOS
TRASEIROS

## Slide 27
LASTRAGEM LÍQUIDA: Água
É a adição de água nos pneus do trator.
A posição do bico, indica a quantidade de água introduzida.
BICO NA PARTE SUPERIOR
BICO A 450 NA PARTE SUPERIOR
BICO NA ALTURA MEDIANA
75% DE ÁGUA
60% DE ÁGUA
50% DE ÁGUA
BICO A 450 NA PARTE INFERIOR
40% DE ÁGUA
BICO NA PARTE INFERIOR
25% DE ÁGUA

## Slide 28
PROCEDIMANTOS PARA LASTRAGEM LÍQUIDA

## Slide 29
LASTRAGEM LÍQUIDA
BICO NA PARTE SUPERIOR
75% DE ÁGUA

## Slide 30
LASTRAGEM LÍQUIDA
BICO A 450 NA PARTE SUPERIOR
60% DE ÁGUA

## Slide 31
LASTRAGEM LÍQUIDA
BICO NA ALTURA MEDIANA
50% DE ÁGUA

## Slide 32
LASTRAGEM LÍQUIDA
BICO A 450 NA PARTE INFERIOR
40% DE ÁGUA

## Slide 33
LASTRAGEM LÍQUIDA
BICO NA PARTE INFERIOR
25% DE ÁGUA

## Slide 34
CALIBRAGEM CORRETA
DIMINUIÇÃO DE ATÉ 20 % NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
ECONOMIA DE ATÉ 7,5 % NO TEMPO GASTO
DIMINUIÇÃO DE ATÉ 80 % NA COMPACTAÇÃO DO SOLO

## Slide 35
EFEITO DA CALIBRAGEM
NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
SOLO FIRME
AUMENTO DE 7% NO CONSUMO

## Slide 36
SOLO COM PALHADA
AUMENTO DE 18% NO CONSUMO

## Slide 37
SOLO PREPARADO
AUMENTO DE 16% NO CONSUMO

## Slide 38
AUMENTO DE 11% NO CONSUMO
AUMENTO DE 8% NO CONSUMO
SOLO ARENOSO

## Slide 39
DETERMINAÇÃO DA PATINAGEM
MÉTODO PRÁTICO:
Patinagem (%) = [ Voltas sem carga - Voltas com carga] x 100
Voltas sem carga

## Slide 40
TABELA DE PATINAGEM
VOLTAS EQUIPAMENTO LEVANTADO | VOLTAS EQUIPAMENTO TRABALHANDO | PATINAGEM (%)
 | 10,0 | 0
 | 9,5 | 5
10 | 9,0 | 10
 | 8,5 | 15
 | 8,0 | 20
 | 7,5 | 25
 | 7,0 | 30

## Slide 41
IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA PATINAGEM
Marcas no solo pouco definidas indicam deslizamento excessivo.Neste caso deve-se aumentar a quantidade de lastro no trator
Marcas no solo claramente definidas indicam deslizamento reduzido. Neste caso deve-se diminuir a quantidade de lastro.
A lastragem e a patinagem estará correta quando no centro houver sinais de deslizamento e as marcas nas bordas externas estiverem bem definidas.

## Slide 42
AVANÇO
AVANÇO RECOMENDADO 1 a 5%
Diferença entre o número de voltas da roda dianteira sem tração e com tração para 10 voltas completas da roda traseira, medido em tratores 4x2 TDA e 4x4.

## Slide 43
DETERMINAÇÃO DO AVANÇO
10 VOLTAS DA RODA TRASEIRA
N0 DE VOLTAS DA RODA DIANTEIRA:
COM TRAÇÃO DIANTEIRA LIGADA
COM TRAÇÃO DIANTEIRA DESLIGADA

## Slide 44
Patinagem (%)
165,5 kPa (24 psi)
125 kPa (18 psi)
97 kPa (14 psi)
COEFICIENTE DE TRAÇÃO
FORÇA DE TRAÇÃO PELO PESO NO RODADO

## Slide 45
EFICIÊNCIA TRATIVA: Tratores TDA e 4x4

## Slide 46: Exercício: Calcular força de tração, Ft
V=5,57 km.h-1;
diesel d=0,75 kg.L-1;
Rendimento de tração, nt = 38,61%
Pm= 100,98 kW; Pb=kW; Ft= kN; V=m.s-1