## Slide 1
  FUNCIONAMENTO DOS MOTORES DE CILINDROS MÚLTIPLOS
Carlos Alberto Alves Varella
varella@ufrrj.br
Instituto de Tecnologia-Departamento de Engenharia Área de Mecanização Agrícola
IT154- MOTORES E TRATORES

## Slide 2: Ordem de ignição
Seqüência das expansões nos motores de combustão interna
Tem como objetivo o equilíbrio térmico e dinâmico do motor:
O equilíbrio térmico evita concentração de calor em determinadas partes do motor;
O equilíbrio dinâmico diminui as vibrações decorrentes da força das expansões sobre a árvore de manivelas.

## Slide 3: Disposição dos cilindros nos motores
Os motores de combustão interna são classificados em três tipos de acordo com a disposição dos cilindros:
Em linha: os cilindros são dispostos no sentido longitudinal na posição vertical;
Horizontal: os cilindros são dispostos no sentido transversal na posição horizontal;
Em V: os cilindros são dispostos no sentido transversal em forma de V.

## Slide 4: Cilindros dispostos em linha
Fonte: http://www.envenenado.com.br/howwork/tipos/tipos.html
Menor número de componentes
fácil regulagem
menor preço
Inadequado para mais de 6 cilindros
motor muito longo
Tipo mais utilizados em motores de tratores agrícolas

## Slide 5: Cilindros dispostos na horizontal
Fonte: http://www.envenenado.com.br/howwork/tipos/tipos.html
Motores de cilindros opostos ou horizontal
Maior número de componentes que em linha
difícil regulagem
maior preço
Inadequado para mais de 6 cilindros
motor muito longo
Menor nível de vibrações que em linha

## Slide 6: Cilindros dispostos em “V”
Fonte: http://www.envenenado.com.br/howwork/tipos/tipos.html
Maior número de componentes que em linha
difícil regulagem
maior preço
Adequado para mais de 6 cilindros
motor compacto
menores vibrações e ruídos que os demais

## Slide 8: Produção de tratores de rodas 1999-2009
Chart: 
| Até 49 cv | 50-99 cv | 100-199 cv | Acima 200 cv
1999 | 857 | 11293 | 8609 | 152
2000 | 760 | 14678 | 12011 | 97
2001 | 956 | 18162 | 15639 | 24
2002 | 1023 | 20003 | 19147 | 179
2003 | 695 | 20882 | 25227 | 305
2004 | 66 | 1286 | 1287 | 6
2005 | 856 | 23989 | 15947 | 79
2006 | 995 | 19250 | 15131 | 210
2007 | 1147 | 25493 | 23636 | 443
2008 | 1229 | 33850 | 30433 | 992
2009 | 1267 | 38628 | 14459 | 670

## Slide 9: Exemplo de motor diesel, quatro tempos, dois cilindros em linha: Perkins série 400 10 - 44.7 kW (13 – 60 hp)‏
Frente
Trás

## Slide 10: Exemplo de motor diesel, quatro tempos, quatro cilindros em linha vertical: Perkins série 800 43-60 kW

## Slide 11
Exemplo de motor diesel cilindros em linha vertical: 4 e 6 cilindros, Perkins série 1000 95-143 kW modelo 1006-6

## Slide 12: Motores Perkins para uso em tratores e máquinas agrícolas
Série 400: 2-3-4 cilindros
Série 800: 4 cilindros
Série 1100: 3-4-6 cilindros

## Slide 14
MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS COM INJEÇÃO ELETRÔNICA

## Slide 19: Exemplo de especificações técnicas do motor de uma colhedora de forragens

## Slide 20: Colhedora de forragem marca John Deere, modelo 7300
Barra de corte
Cilindro alimentador
Cilindro de corte
Processador de grãos
Impulsor

## Slide 21: Cálculo da cilindrada minuto

## Slide 22: Cálculo da cilindrada parcial

## Slide 23: Determinação do número de expansões por minuto
EXP= número de expansões por minuto;
β= ângulo correspondente à cada expansão, graus;
N= rotação do motor, rpm

## Slide 24: Ângulo correspondente a cada expansão, β
β= ângulo correspondente à cada expansão;
α= ângulo correspondente à realização do ciclo; n= número de cilindros do motor.

## Slide 25
FIM