## Slide 1: PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA
Instituto de Tecnologia - Departamento de Engenharia
IT 154 Motores e Tratores
Carlos Alberto Alves Varella[1]
[1] Professor. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, IT-Departamento de Engenharia, BR 465 km 7 - CEP 23890-000
Seropédica – RJ. E-mail: varella@ufrrj.br.

## Slide 2: Conteúdo
Tipos de ciclo de funcionamento
Motores do ciclo OTTO
Motores do ciclo DIESEL
Motores de 4T e 2T
Funcionamento básico dos motores OTTO 4T e 2T
Eficiência do ciclo dos motores

## Slide 3: Tipos de ciclos de funcionamento
OTTO foi descrito por NIKOLAUS OTTO, 1876;
DIESEL por RUDOLF DIESEL, 1893.

## Slide 4: Motores do ciclo OTTO
Ignição por centelha
Utilizam energia elétrica para dar início a reação de combustão. A centelha (faísca elétrica) é produzida pela vela de ignição;
O combustível é misturado com o ar fora da câmara de combustão.

## Slide 5: Motores do ciclo DIESEL
Ignição por compressão
Utilizam o aumento da temperatura, devido a compressão da massa de ar admitida, para dar início a reação de combustão;
O combustível é misturado com o ar dentro da câmara de combustão.

## Slide 6: Motores de 4T
Realizam o ciclo em quatro cursos;
O ciclo é equivalente a duas voltas (720o) na árvore de manivelas

## Slide 7: Motores de 2T
Realizam o ciclo em dois cursos;
O ciclo é equivalente a uma volta (360o) na árvore de manivelas

## Slide 8: Motores OTTO 4T
Admissão de ar e combustível; completa o ciclo em 2 voltas da AM; ignição por centelha.
Árvore de manivelas
Vela de ignição

## Slide 9: Motores diesel 4T
Admissão de somente ar; completa o ciclo em 2 voltas da AM; ignição por compressão.
Bico injetor
Árvore de manivelas

## Slide 10: Funcionamento básico dos motores OTTO 4 T
Primeiro curso: Admissão O pistão se desloca do PMS para PMI
Ar + combustível
Admissão
Descarga

## Slide 11: Segundo curso: compressão
O pistão se desloca do PMI para PMS
Redução do volume admitido, aumento da temperatura
Admissão
Descarga

## Slide 12: Terceiro curso: expansão
Centelha elétrica ; deslocamento do pistão do PMS para PMI
Tempo útil. Transformação da energia térmica em mecânica
Admissão
Descarga

## Slide 13: Quarto curso: descarga
Pistão se desloca do PMI para PMS
Elimina resíduos da combustão
Resíduos da combustão
Admissão
Descarga

## Slide 14: Funcionamento básico de motores Otto 2T
Os motores do ciclo otto de dois tempos admitem mistura de ar,combustível e óleo lubrificante.

## Slide 15: Otto 2T: primeiro curso
Compressão e admissão no cárter
Pistão se desloca do PMI para PMS

## Slide 16: Otto 2T: segundo curso
Expansão, admissão no cilindro e descarga.

## Slide 17: Eficiência do ciclo dos motores
Segundo BARGER et. al (1966), a eficiência do ciclo dos motores depende dos seguintes parâmetros:
Relação superfície-volume do cilindro (s/v)
Pressão na expansão (P)

## Slide 18: Relação superfície-volume (s/v)
É inversamente proporcional ao curso do pistão, isto é, menor curso maior s/v
Maior relação superfície-volume Menor curso Maior VLP Menor tempo para realizar o ciclo Maior potência
Constante: rotação de funcionamento do motor.
Ciclo dos motores = ADM-COM-EXP-DESC

## Slide 19: Pressão na expansão (Pe)
Maior pressão resulta em maior força F
Maior força F resulta em maior trabalho mecânico

## Slide 20: Trabalho mecânico na expansão
W= trabalho mecânico = energia mecânica
d= distância percorrida na direção da força F
d=L= curso do pistão
F= força na expansão

## Slide 21: Potência na expansão
t= tempo para percorrer o curso durante a expansão

## Slide 22: Sistema Internacional de Unidades
comprimento, m
massa, kg
tempo, t
intensidade de corrente elétrica, A
temperatura termodinâmica, K
quantidade de matéria, mol
intensidade luminosa, cd.
As sete unidades de base do sistema internacional são:

## Slide 23: Unidades internacionais
Aceleração= m.s-2;
Força, N = kg.m.s-2; massa x aceleração
Comprimento, m
Tempo, s
Pressão, Pa = N.m-2;
Energia, J = N.m
Potência, W = J.s-1; energia no tempo

## Slide 24: Conversão de Unidades
gravidade, gn = 9,80665 m.s-2; número adotado no Serviço Internacional de Pesos e Medidas;
quilograma-força, kgf = 1kg.9,80665m.s-2;
kgf = 9,80665 N;
cv = 75 kgf.m.s-1;
hp = 76 kgf.m.s-1;
cv = 0,73551 kW;
hp = 0,74532 kW;

## Slide 25: Conversão de kW para cv e hp

## Slide 26: Exemplo: Motor de dois cilindros verticais em linha apresenta as seguintes características: a) Diâmetro= 90mm; b) Curso= 100mm; c) VLP= 1,5 m/s; d) Pressão na expansão= 12 kgf/cm2; Calcule a potência em cada cilindro na expansão. kgf/cm2 = 9,80665x104 Pa

## Slide 27: Força na expansão
Força atuante na superfície do pistão proveniente da expansão dos gases na combustão.

## Slide 28: Energia na expansão
Trabalho mecânico realizado durante a expansão quando o pistão se desloca do PMS para o PMI.

## Slide 29: Potência na expansão
Unidade internacional de potência (W)

## Slide 30: FIM