## Slide 1: Sistema de Lubrificação dos Motores de Combustão Interna
Sistemas auxiliares dos motores

## Slide 2: SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
O sistema de lubrificação tem como função distribuir o óleo lubrificante entre partes móveis do motor para diminuir o desgaste, o ruído e auxiliar no arrefecimento do motor.

## Slide 3: Sistema de lubrificação
  Nos motores de quatro tempos o óleo lubrificante é armazenado no cárter e o fluxo de óleo é feito sob pressão através de galerias existentes no motor.
  Nos motores de dois tempos do ciclo Otto o óleo lubrificante fica misturado com o combustível no tanque.
ÓLEO LUBRIFICANTE
CÁRTER
2T
DIESEL
2T
OTTO
TANQUE
4T
OTTO-DIESEL

## Slide 4: Óleos lubrificantes
São fluidos utilizados na lubrificação de motores e sistemas de transmissão.
Sistema de válvulas
Sistema de transmissão

## Slide 5: Funções dos óleos lubrificantes
Diminuir atrito: com conseqüente diminuição do desgaste das partes em contato;
Atuar como agente de limpeza: retirando carvões e partículas de metais que se formam durante o funcionamento do motor;
Resfriamento auxiliar: nos motores de 4 tempos;
Vedação: entre os anéis do pistão e a parede do cilindro;
Redução de ruído: amortece os choques e as cargas entre os mancais.

## Slide 6: Especificações do óleo lubrificante
VISCOSIDADE: classificação SAE
QUALIDADE: classificação API
SAE- Society of Automotive Engineers
API- American Petroleum Institute

## Slide 7: Viscosidade do óleo lubrificante
Usa o padrão da SAE;
É medida em função da resistência ao escoamento do óleo;
É o tempo em segundos, para que uma certa quantidade de óleo, numa dada temperatura, escoe através de um orifício de formato e dimensões padronizados

## Slide 8: Viscosímetro Saybolt Universal
Termômetro
Aquecedor
Óleo Lubrificante
Óleo de aquecimento
Orifício padrão

## Slide 9: Classificação SAE
Cárter | Transmissão
SAE 5W | SAE 75W
SAE 10W | SAE 80
SAE 20 | SAE 90
SAE 30 | SAE 140
SAE 40 | SAE 250
SAE 50 | 

## Slide 10: A viscosidade do óleo lubrificante vem estampada na lata. Quanto maior o número mais alta é a viscosidade do óleo.
Para motores turbinados ou aspirados;
Óleo lubrificante multiviscoso:
SAE 15W-40.

## Slide 11: Qualidade do óleo lubrificante
Com base na CLASSIFICAÇÃO API do Instituo Americano de Petróleo;
Função das condições em que o óleo deve ser usado;
Define os aditivos.

## Slide 12: Classificação API
Em função do ciclo do motor
Motores do ciclo OTTO
Motores do ciclo DIESEL
Em função do uso do motor
Leve
Médio
Pesado e intermitente
Pesado e contínuo
Muito pesado e velocidades elevadas e contínuas
Extremamente pesados em grandes velocidades

## Slide 13: API para motores OTTO
SA - Serviços leves
SB - Serviços médios
SC - Serviços pesados e intermitentes
SD - Serviços pesados e contínuos
SE - Serviços muito pesados e velocidades elevadas e contínuas
SF - Serviços extremamente pesados em grandes velocidades

## Slide 14: API para motores DIESEL-Tratores
CA - Serviços leves
CB - Serviços médios
CC – Motor aspirado serviço normal
CD – Motor aspirado serviço pesado
CE – Motor turbinado serviço normal
CF – Turbinado serviço pesado
Seguir recomendações do fabricante do trator

## Slide 15: Óleos para motores de tratores
Ultramo Turbo
Para motores turbinados ou aspirados operando em condições normais;
Óleo lubrificante monoviscoso, SAE 10W, 20W, 30, 40 e 50.
Classificação: API CF
Para motores aspirados operando em condições normais;
Óleo lubrificante monoviscoso, SAE 10W, 30 e 40.
Classificação: API CC

## Slide 16: Tipos de aditivos
Anti-oxidante
Anti-corrosivo
Ampliador de viscosidade
Detergentes
Anti-espumante

## Slide 17: Tipos de sistemas de lubrificação
sistema de mistura com o combustível;
sistema por salpico;
sistema de circulação e salpico;
sistema de circulação sob pressão.

## Slide 18: Sistema de mistura com o combustível
Utilizado nos motores de 2 tempos do ciclo OTTO;
O óleo é misturado no combustível na proporção de 1:20 a 1:50

## Slide 19: SISTEMA POR SALPICO
Utilizado em motores estacionários monocilíndricos de uso agrícola;
Neste sistema o pé da biela apresenta um prolongamento afilado denominado pescador;
Uma bomba alimenta com óleo o pescador;
Ao girar o motor o óleo é borrifado pelo pescador nas paredes dos cilindros e nas demais partes móveis no interior do bloco.

## Slide 20: Sistema de lubrificação por salpico

## Slide 23: SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E SALPICO
Neste sistema uma bomba força a passagem do óleo através de uma galeria principal contida no bloco do motor, ao mesmo tempo que abastece as calhas de lubrificação por salpico.
Da galeria principal o óleo, sob pressão, é direcionado a passar através do eixo de manivelas, do eixo de comando de válvulas e do eixo dos balancins.
O óleo que escapa dos eixos é pulverizado na parte superior das paredes dos cilindros, nos pistões e nos pinos das bielas.

## Slide 24: SISTEMA DE CIRCULAÇÃO SOB PRESSÃO
Utilizado nos motores de tratores agrícolas;
Óleo sob pressão;
Passa através dos eixos (manivelas, comando de válvulas e balancins);
A parte superior dos cilindros e dos pistões é lubrificada pelo óleo que escapa de furos existentes nas conexões das bielas com os pinos dos pistões;
A parte inferior das paredes dos cilindros e dos pistões é lubrificada pelo óleo pulverizado de furos existentes nas conexões da árvore de manivelas com as bielas.
Devido a longa distância e diversas galerias percorridas pelo óleo neste sistema, o requerimento de pressão na maioria dos motores dos tratores varia de 15 a 40 psi, podendo em alguns casos chegar até 65 psi.

## Slide 25: Sistema de circulação sob pressão
EIXO DOS BALANCINS
PISTÃO
CAMES
VÁLVULA DE ALÍVIO
BOMBA E FILTRO
ÁRV.MANIVELAS
GALERIA
PRINCIPAL
DE ÓLEO

## Slide 26: Bomba de óleo lubrificante
Localizada no cárter;
Acionada pelo movimento do eixo de manivelas ou pelo eixo pelo eixo de comando de válvulas;
Sua função é suprir óleo lubrificante sob determinada pressão as diversas partes do motor;
As bombas de óleo na sua maioria são do tipo de engrenagens.

## Slide 27: Bomba de engrenagens
São constituídas por um par de engrenagens encerradas em uma caixa fechada;
O óleo entra por uma das extremidades da caixa e é forçado a passar entre as engrenagens;
A medida que as engrenagens giram é obtido o aumento de pressão.
ENTRADA
DE ÓLEO
BAIXA PRESSÃO
SAÍDA DE ÓLEO
ALTA PRESSÃO

## Slide 28: Filtro de óleo lubrificante
Localizado na parte externa do bloco do motor;
Tem como função reter partículas indesejáveis visando promover a limpeza do óleo lubrificante;
As impurezas reduzem significativamente a vida dos motores, desta forma os filtros devem sempre ser trocados de acordo com a recomendação do fabricante do trator.

## Slide 29: Filtro de óleo lubrificante
FILTRO
ALÍVIO
ÓLEO
FILTRADO
ÓLEO NÃO FILTRADO
BOMBA DE ÓLEO
DEPÓSITO DE ÓLEO

## Slide 30: Componentes
Reservatório de óleo
Bomba de óleo
Galerias
Filtro de óleo
Válvula de alívio
Manômetro
Radiador de óleo ( em alguns sistemas)

## Slide 31: Sistema de circulação sob pressão